УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Муниципального образования

Псебайское городское поселение

Мостовского района

Краснодарского края

_____________ _____________

«30» декабря 2013 г.

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Псебайское городское поселение Мостовского района

Краснодарского края

на период 20 лет (до 2032 года)

с выделением 1-ой очереди строительства – 10 лет с 2013 г. до 2022 г.

и на перспективу до 2041 года

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Псебайское городское поселение Мостовского района

Краснодарского края

на период 20 лет (до 2032 года)

с выделением 1-ой очереди строительства – 10 лет с 2013 г. до 2022 г.

и на перспективу до 2041 года

Заместитель директора	С.Г. Кашин

Начальник отдела инвестиций	Т.М. Воронина

Оглавление

1. Паспорт программы	6

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры	10

2.1. Основные показатели системы теплоснабжения	11

2.2. Основные показатели системы водоснабжения	16

2.3. Основные показатели системы водоотведения	21

2.4. Основные показатели системы электроснабжения	25

2.5. Основные показатели системы газоснабжения	31

2.6. Основные показатели системы захоронения (утилизации) ТБО	34

2.7. Общие проблемы коммунальной инфраструктуры МО Псебайское городское поселения	36

2.8. Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры	37

2.9. Краткая характеристика состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения	37

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы	38

3.1. Перспективы развития муниципального образования	38

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	43

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1. Целевые показатели критериев доступности для населения коммунальных услуг	47

4.2. Целевые показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки	52

4.3. Целевые показатели потребления населением МО Псебайское городское поселение каждого вида коммунального ресурса	53

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	54

6.  Источники  инвестиций, тарифы  и  доступность программы  для  населения……         61

7.  Управление программой	62

Программный документ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Псебайское городское поселение Мостовского района Краснодарского края на период 20 лет (до 2032 года) с выделением 1-ой очереди строительства – 10 лет с 2013 г. до 2022 г.  и на перспективу до 2041 года - разработана в соответствии с основными направлениями развития городского поселения, предусмотренными Генеральным планом,  утверждённым решением Совета  МО Псебайское городское поселение Мостовского района от 21.12.2012 г. № 189 (далее также – Генеральный план).

Программа  комплексного  развития  систем  коммунальной инфраструктуры  городского поселения (далее Программа) –  документ, устанавливающий  перечень  мероприятий  по  строительству,  реконструкции систем  электро-,  газо-,  тепло-,  водоснабжения  и  водоотведения,  объектов, используемых  для  утилизации,  обезвреживания  и  захоронения  твердых бытовых  отходов,  которые  предусмотрены  соответственно  схемами  и программами  развития  единой  национальной  (общероссийской) электрической  сети  на  долгосрочный  период,  генеральной  схемой размещения  объектов  электроэнергетики,  федеральной  программой газификации,  соответствующими  межрегиональными,  региональными программами  газификации,  схемами  теплоснабжения,  схемами водоснабжения  и  водоотведения,  программами  в  области  обращения  с отходами.

Система коммунальной инфраструктуры – комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-,   водоснабжения и   водоотведения до точек подключения (технологического   присоединения) к   инженерным системам электро -,   газо -,   тепло -,    водоснабжения    и    водоотведения     объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для утилизации,  обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры – программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Ответственность за разработку Программы и ее утверждение закреплены за органами местного самоуправления.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры разрабатывается организациями коммунального комплекса, согласуется и представляется в орган регулирования или утверждается представительным органом муниципального образования.

На основании утвержденной Программы орган местного самоуправления может определять порядок и условия разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с учетом местных особенностей и муниципальных правовых актов.

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса городского поселения.

Утвержденная  Программа  является  документом,  на  основании которого  органы  местного  самоуправления  и  организации  коммунального комплекса  принимают  решение  о  подготовке  проектной  документации  на различные  виды  объектов  капитального  строительства  (объекты производственного  назначения  –  головные  объекты  систем  коммунальной инфраструктуры  и  линейные  объекты  систем  коммунальной инфраструктуры),  о  подготовке  проектной  документации  в  отношении отдельных  этапов  строительства,  реконструкции  и  капитального  ремонта перечисленных объектов капитального строительства.

Логика  разработки  данной Программы  базируется  на  необходимости достижения  целевых  уровней  индикаторов  состояния  коммунальной инфраструктуры  муниципального  образования  Псебайское городское поселение,  которые  одновременно  являются  индикаторами  выполнения производственных  и  инвестиционных  программ  организациями коммунального  комплекса  при  соблюдении  ограничений  по  финансовой нагрузке на семейные и местный бюджет, то есть при обеспечении не только технической,  но  и  экономической  доступности  коммунальных  услуг  для потребителей сельского  поселения.

Коммунальные системы – капиталоемки и масштабны. Отсюда достижение существенных изменений параметров их функционирования за ограниченный интервал времени затруднительно.  В виду этого Программа рассматривается на длительном временном интервале.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Псебайское городское поселение.

## 1. Паспорт программы

| Наименование Программы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Псебайское городское поселение Мостовского района Краснодарского края на период 20 лет (до 2032 года) с выделением 1-ой очереди строительства – 10 лет с 2013 г. до 2022 г. и на перспективу до 2041 года |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы: | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17 марта 2011 г. Пр.№701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06 мая 2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Приказ Минрегиона РФ от 01 октября 2013г. №359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений и городских округов». Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Постановление правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Градостроительный кодекс Краснодарского края. Закон Краснодарского края от 29 апреля 2008г. №1465-КЗ «О стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2020г.» (в редакции Закона Краснодарского края от 2 октября 2013г. №2792-КЗ). Программа социально-экономического развития Краснодарского края до 2012 года, утвержденная законом Краснодарского края от 03 февраля 2009 года № 1692-КЗ (в действующей редакции). Программа социально-экономического развития муниципального образования Псебайское городское поселение Мостовского района. Разработанная и утвержденная документация территориального планирования муниципального образования Псебайское городское поселение Мостовского района Краснодарского края. Приказ РЭК ДЦиТ КК от 31 марта 2011г. №5/2011 «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих на территории Краснодарского края регулируемые виды деятельности». Приказ РЭК ДЦиТ КК от 3 мая 2012г. №6/2012 «О внесении изменений в приказ РЭК ДЦиТ КК от 31 марта 2011г. №5/2011 «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих на территории Краснодарского края регулируемые виды деятельности». «Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2030 года » Минрегионразвития России, апрель 2012г. Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Заказчик Программы | Администрация Псебайского городского поселения Мостовского района Краснодарского края |
| Основные разработчики Программы: | Администрация Псебайского городского поселения Мостовского района Краснодарского края, ООО «Проектный институт территориального планирования» |
| Исполнители Программы: | Администрация Псебайского городского поселения Мостовского района Краснодарского края, Организации коммунального комплекса, осуществляющие регулируемые и нерегулируемые виды деятельности в сфере: электроснабжения; газоснабжения и теплоснабжения; холодное водоснабжение и водоотведение; обращения твёрдых бытовых отходов (далее также – ТБО). |
| Цель Программы: | обеспечение сбалансированного перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры; повышение качества и надежности производимых (оказываемых) для потребителей коммунальных услуг; развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями жилищного и гражданского строительства, за счет модернизации и строительства коммунальной инфраструктуры на территории МО; улучшение экологической ситуации на территории города; оптимизация затрат на производство коммунальных услуг, снижение ресурсопотребления. |
| Задачи Программы: | Основной задачей Программы является кардинальное улучшение жилищных условий и качества жизни населения Псебайского городского поселения, которое обеспечивается: повышением эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства; эффективным использованием системы ресурсоснабжения и энергосбережением в соответствии с принятыми программами; созданием благоприятного инвестиционного климата; модернизацией и обновлением коммунальной инфраструктуры, при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей; использованием системы частно-государственного партнерства, путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней; улучшением экологической ситуации на территории Псебайского городского поселения. |
| Важнейшие целевые показатели программы: | критерии доступности для населения коммунальных услуг; целевые показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы; целевые показатели потребления населением Псебайского городского поселения по видам коммунальных ресурсов; показатели воздействия на окружающую среду; показатели степени охвата потребителей приборами учета . |
| Срок реализации Программы: | Период 20 лет (до 2032 года) : 1 этап (10 лет) с 2013 г. до 2022 г. 2 этап (10 лет) с 2023 до 2032 г. |
| Объемы финансирования: | Объем финансирования (расшифровка по видам коммунальных услуг в табл. № 5.1), в т.ч.: |
|  | Год | В ценах 2012г. (тыс. руб.) | С учетом инфляции (тыс. руб.) |
|  | 2014 | 60 105,52 | 63 351,22 |
|  | 2015 | 90 305,36 | 99 841,61 |
|  | 2016 | 100 150,92 | 116 715,88 |
|  | 2017 | 121 047,86 | 148 537,83 |
|  | 2018 | 136 479,25 | 176 017,28 |
|  | 2019-2023 | 736 619,32 | 1 156 934,31 |
|  | 2024-2028 | 564 807,57 | 1 030 265,49 |
|  | 2029-2032 | 522 073,00 | 1 002 484,57 |
|  | ИТОГО | 2 331 588,80 | 3 794 148,19 |
| Источники финансирования Программы: | Источниками финансирования Программы являются: собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления), плата за подключение (присоединение), бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), в рамках целевых и ведомственных программ заемные средства, средства фондов ( в т.ч. пенсионных), средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии). |

## 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Население и организации муниципального образования Псебайское городское поселение обеспечены следующими коммунальными услугами: централизованным теплоснабжением (отоплением и горячим водоснабжением), холодным водоснабжением, водоотведением, электроснабжением, газоснабжением, производится  сбор и утилизация твёрдых бытовых отходов.

Производство и сбыт коммунальных ресурсов и услуг осуществляется как муниципальными предприятиями, так и предприятиями иной формы собственности, приведенными в табл. № 2.1.

Муниципальные предприятия используют в своей производственной деятельности оборудование, находящееся в собственности муниципального образования на праве хозяйственного ведения. Предприятия формы собственности ОАО, ООО используют в производственной деятельности собственное оборудование или муниципальное имущество на основе долгосрочных договоров аренды.

Институциональная структура сферы производства и сбыта коммунальных ресурсов и услуг

Таблица2.1

| Ресурс, услуга | Организация - поставщик ресурса (коммунальной услуги) | Собственник имущества | Система расчётов с населением за ресурс, услугу в многоквартирных домах | Система расчётов с населением за ресурс, услугу в индивидуальных жилых домах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснаб-жение | Передача электроэнергии и обслуживание оборудования: ОАО «Кубаньэнерго»; ОАО «НЭСК-Электросеть» | ОАО «Кубаньэнерго» ; ОАО «НЭСК-Электросеть» муниципальное образование | Прямые договора | Прямые договора |
| Теплоснабжение | МУП «Мостовские тепловые сети» | муниципальное образование | Прямые договора | Прямые договора |
| Холодное водоснабжение | МУП «Псебайводоканал» | муниципальное образование | Прямые договора | Прямые договора |
| Водоотведение | МУП «Псебайводоканал» | муниципальное образование | Прямые договора | Прямые договора |
| Газоснабжение | ОАО «Краснодаркрайгаз» | ОАО «Краснодаркрайгаз» | Прямые договора | Прямые договора |
| Сбор и утилизация ТБО | МУП «Псебайводоканал» | муниципальное образование | Прямые договора | Прямые договора |

Псебайское городское поселение входит в состав муниципального образования Мостовский район и наделено статусом муниципального образования.

Поселок городского типа Псебай (административный центр), п. Бурный, п. Кировский, п. Никитино, п. Перевалка являются населенными пунктами в составе муниципального образования Псебайское городское поселение.

## 2.1. Основные показатели системы теплоснабжения

Все оборудование централизованной системы теплоснабжения находится в собственности муниципального образования Псебайское ГП. Котельные и тепловые сети Псебайского городского поселения обслуживаются МУП «Мостовские тепловые сети». Основным видом топлива на котельных является природный газ и каменный уголь. Схема систем отопления преимущественно принята зависимая.

Основные показатели и характеристики системы теплоснабжения МО Псебайское городское поселение

Таблица 2.1.1

| Наименование показателей | На 01.01.2013г. |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Установленная мощность котельных | 5,97 | Гкал/ч |
| Кол-во котельных | 8 | шт |
| Присоединённая нагрузка | 3,71 | Гкал/ч |
| Коэффициент использования мощности котельных | 62,15 | % |
| Общая протяженность сетей | 6,59 | км |
| в т.ч., нуждающихся в замене | 6,57 | км |
| Выработка тепловой энергии | 6992,19 | Гкал/год |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | 155,87 | Гкал/год |
| То же, относительно выработки | 2,23 | % |
| То же, относительно отпуска | 2,28 | % |
| Потери в сетях | 1765,47 | Гкал/год |
| относительно выработки | 25,25 | % |
| относительно отпуска | 34,82 | % |
| Отпуск теплоэнергии в теплосети | 6,84 | тыс. Гкал/год |
| в т.ч. отопление | 6,74 | тыс. Гкал/год |
| в т.ч. ГВС | 0,09 | тыс. Гкал/год |
| Нормативный объем потерь при передаче тепловой энергии | 0,68 | тыс. Гкал/год |
| Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | 1,77 | тыс. Гкал/год |
| Фактический уровень потерь при передаче тепловой энергии | 25,82 | % |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям в теплосети | 6,84 | тыс. Гкал/год |
| Годовой полезный отпуск тепла за вычетом потерь в теплосетях | 5,07 | тыс. Гкал/год |
| Удельный расход воды | 1,10 | м3/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 1,52 | м3/Гкал |
| Удельный расход эл. энергии | 54,13 | кВт*ч/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 74,64 | кВт*ч/Гкал |
| Удельный расход топлива | 184,03 | кгут/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 253,76 | кгут/Гкал полезно отпущенного тепла |
| То же, отнесённый к 1 Гкал произведенного и покупного тепла |  |  |
| Годовой расход топлива | 1,29 | тыс. тут |
| Годовой расход воды | 7,73 | тыс.м3 |
| Годовой расход эл. энергии | 378,51 | МВт |

В Псебайском городском поселении нет дефицита тепловой энергии по зонам действия источников теплоснабжения.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы теплоснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе теплоснабжения в Псебайском городском поселении по всем параметрам надежности системы. Система теплоснабжения функционирует без аварийных ситуаций, сопровождающихся прекращением подачи тепловой энергии потребителям; термодинамические параметры теплоносителя соответствуют установленным нормативам.

Качество поставляемых услуг по отоплению в Псебайском городском поселении соответствует требованиям действующих нормативов и требуемому уровню качества, установленному в договорах теплоснабжающих предприятий с потребителями услуг.

Воздействие системы теплоснабжения Псебайского городского поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам.

Тарифы для  потребителей тепловой энергии (установленные для МУП «Мостовские тепловые сети») на отопление:

Таблица №2.1.2

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Централизованное отопление |
| Тариф | за 1 Гкал, с НДС | 2083,57 | 2083,57 | 2204,28 / 2206,58 | 2206,58 / 2248,53 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦиТ КК №31/2010-т от 30.11.10 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК №43/2011-т от 30.11.11 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК №43/2011-т от 30.11.11 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК №44/2012-т от 30.11.2012 |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. | 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. | 01.07.2012-31.08.2012 / 01.09.2012 31.12.2012 | 01.01.13-30.06.13 / 01.07.2013-31.12.2013 г. |

Тарифы для  потребителей тепловой энергии (установленные для МУП «Мостовские тепловые сети») на горячее водоснабжение:

Таблица №2.1.3

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горячее водоснабжение |
| Тариф | за 1 Гкал, с НДС | 2232,73 | 2232,73 | 2204,28 / 2206,58 | 2206,58 / 2248,53 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦиТ КК №31/2010-т от 30.11.10 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК №43/2011-т от 30.11.11 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК №43/2011-т от 30.11.11 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК №44/2012-т от 30.11.2012 |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. | 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. | 01.07.2012-31.08.2012 / 01.09.2012 31.12.2012 | 01.01.13-30.06.13 / 01.07.2013-31.12.2013 г. |

Развитие системы  теплоснабжения

Таблица  2.1.4

| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2028 | 2029-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |
| Основные показатели развития системы теплоснабжения |
| Установленная мощность котельных | Гкал/ч | 5,97 | 5,64 | 5,58 | 5,20 | 5,24 | 5,16 | 4,38 | 5,55 | 5,55 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,74 | 3,79 | 3,79 | 4,01 | 5,02 | 5,02 |
| Коэффициент использования мощности котельных | % | 62,15 | 65,88 | 66,50 | 71,95 | 72,40 | 73,57 | 91,53 | 90,44 | 90,44 |
| Общая протяж. сетей | км | 6,59 | 6,59 | 6,60 | 6,63 | 6,68 | 6,68 | 6,74 | 6,83 | 6,83 |
| в т. ч. Протяж. тепловых сетей, нуждающихся в замене | км | 6,56 | 6,43 | 5,38 | 5,09 | 4,83 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выработано тепловой энергии | Гкал/год | 6992 | 6946 | 6643 | 6611 | 6683 | 6674 | 6469 | 8520 | 8520 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/год | 156 | 155 | 150 | 150 | 153 | 153 | 163 | 215 | 215 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | % | 2,23 | 2,24 | 2,26 | 2,27 | 2,29 | 2,30 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
| Объём отпуска теплоэнергии в сеть | Гкал/год | 6836 | 6790 | 6493 | 6460 | 6530 | 6521 | 6306 | 8305 | 8305 |
| Потери при передаче тепловой энергии | Гкал/год | 1729 | 1684 | 1388 | 1298 | 1272 | 1264 | 646 | 656 | 656 |
| Уровень потерь при передаче тепловой энергии | % | 25,29 | 24,79 | 21,37 | 20,09 | 19,49 | 19,38 | 10,24 | 7,89 | 7,89 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 5108 | 5107 | 5106 | 5163 | 5258 | 5257 | 5660 | 7650 | 7650 |
| по группам потребителей |  |  |  |
| население в т.ч.: | Гкал/год | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 |
| Отопление | Гкал/год | 3889 | 3889 | 3889 | 3889 | 3889 | 3889 | 3889 | 3889 | 3889 |
| ГВС | Гкал/год | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| бюджет и прочие | Гкал/год | 1130 | 1129 | 1128 | 1185 | 1280 | 1279 | 1682 | 3672 | 3672 |
| Индикаторы надёжности системы теплоснабжения |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки отопл. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки ГВС | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения

- низкий коэффициент использования установленной мощности котельных;

- высокий уровень морального и физического износа основного и вспомогательного теплотехнического оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей, значительная доля оборудования которых  выработала нормативный срок службы;

- поскольку средний уровень износа теплотехнического оборудования приближается к критическому,  возрастает возможность возникновения аварийных ситуаций, снижающих качество предоставления услуг теплоснабжения;

- низкий уровень автоматизации, отвечающей современным требованиям.

## 2.2. Основные показатели системы водоснабжения

МУП «Псебайводоканал», эксплуатирующее систему централизованного водоснабжения (Распоряжение Главы Псебайского городского поселения от 1 июня 2006 г. № 63-р)., осуществляет водоснабжение населения, промышленных предприятий и организаций поселка городского типа Псебай.

В 2012 г система водоснабжения Псебайского ГП имела показатели, приведенные в таблице №2.2.1:

Показатели системы централизованного водоснабжения

Таблица №2.2.1.

| Показатель | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Объем выработки воды (подъем) | м3сут | 996,26 |
| Потери при подъеме | м3сут | 0 |
| Подача в сеть | м3сут | 996,26 |
| Реализация воды | м3сут | 516,34 |
| Неучтенные расходы и технологические нужды | % | 479,92 |
| Количество водозаборов | ед. | 2 |
| Общая протяженность сетей | км | 67,5 |
| Коэффициент аварийности на 1 км сети | - | 0,98 |
| Количество насосных станций всех уровней | ед. | 9 |
| Количество резервуаров | ед. | 2 |
| Количество водонапорных башен | ед. | 0 |
| Численность обслуживаемого населения | тыс. чел | 5,9 |
| Удельное потребление холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут чел | 167,7 |
| Доля населения с водомерными счетчиками: | % |  |
| население | % | 95,49 |
| муниципальные предприятия | % | 100 |
| прочие предприятия | % | 100 |
| Оценка доли постоянного населения, не имеющего централизованного водоснабжения | % | 44,6 |

Анализ сложившейся ситуации в водоснабжении МО Псебайское ГП показывает, что на сегодняшний день водозаборные водопроводные системы находятся в состоянии, когда уровень их износа составляет более 84%.

Водоснабжение пгт Псебай осуществляется из подземных артезианских источников.

Воду питьевого качества в п. Псебай и п. Псебай-1 подают 2 водозаборных узла, в состав которых входят 8 артезианских скважин. Из них 5 артезианских скважин, глубиной 50-54 м, суммарным дебитом 215,6 м3/час, обеспечивают поселок Псебай, 3 артезианские скважины, глубиной 32- 36 м, суммарным дебитом 166 м3/час - поселок Псебай-1. Добыча воды производится с помощью скважинных погружных насосов. Станции водоочистки на водозаборах отсутствуют.

Техническое состояние водозаборных сооружений пос. Псебай поддерживается в удовлетворительном состоянии только проведением ремонтно-профилактических мероприятий.

Водозабор п. Псебай расположен вдоль левого берега р. Малая Лаба, в конце поселка по ул. Промышленная. Источником водоснабжения являются подземные воды четвертичных аллювиальных отложений А30 Кубань 031702 14 на 27 км от устья.

Вода из артезианских скважин подается погружными насосами типа ЭЦВ 8.40.40 (мощность 6,3 кВт), ЭЦВ 8.25.125 (мощность 17 кВт), в 2 резервуара чистой воды по водоводу.

Подача воды из резервуаров в разводящие поселковые сети производится с помощью насосной станции второго подъема.

Перед подачей в распределительные сети производится обеззараживание воды. I пояс зоны санитарной охраны водозабора огорожен бетонным забором.

Водозабор п. Псебай-1 расположен вдоль левого берега р. Малая Лаба в 800 метрах от центра поселка, по ул.60 лет Октября, 3 . Источником водоснабжения являются подземные воды четвертичных отложений.

Вода непосредственно из артезианских скважин подается погружными насосами типа ЭЦВ 8-40-90 (мощность 17 кВт), по магистральным водопроводам в распределительные сети поселка. I пояс зоны санитарной охраны водозабора огорожен бетонным забором.

В пгт Псебай вода, подаваемая скважинами, накапливается в 2-х резервуарах чистой воды объемом по 500 м³.

Разводящая водонапорная сеть Псебайского городского поселения представляет собой закольцованную систему трубопроводов различного диаметра и материала. Общая протяженность водопроводной сети составляет 67,5 км, в том числе протяженность магистральных водоводов – 22 км.

Большая часть водопроводных сетей, 57,3%, проложены с 1958 по 1968 годы, износ таких сетей составляет 95 -100%. С 2006-2009 г. было проложено 8,6 км, т.е. 12,7% разводящих сетей из полиэтиленовых труб.

Существующие водопроводные сети частично тупиковые, частично кольцевые, выполнены из разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент, полиэтилен, с диаметром труб от 50 до 300 мм. Водопроводные сети введены в эксплуатацию с 1958 по 2009 гг. Износ водопроводных сетей составляет 65%.

В пос. Псебай значительная часть населения – 44,6% не обеспечена услугами централизованного водоснабжения.

Также, одной из главных проблем качественной поставки воды населению, подключенному к водозабору п. Псебай, является изношенность водопроводных сетей и водопроводной арматуры, недостаток промывочных узлов. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб. Применение стальных труб (64,7%) также представляет собой опасность снижения качества питьевой воды. Кроме того, такое состояние сетей увеличивает концентрацию железа и показателя жесткости.

В связи со значительной изношенностью водопроводных сетей имеют место высокие потери. При объеме отпуска воды в сеть 364,63 тыс. куб. м, объем потерь в сетях – 175,65 тыс. куб. м, что составляет 48,17%.

Проблемой также является несанкционированный отбор воды.

Анализ существующей системы водоснабжения с учетом дальнейшей перспективы развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. В населенном пункте существующие системы водоснабжения не обеспечивают запаса воды на пожаротушение.

Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Тарифы для населения за потребляемые услуги по холодному водоснабжению

Таблица №2.2.2

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение |
| Тариф | за 1 куб.м., с НДС | 33,09 | 33,09 | 35,07 / 37,02 | 37,02 / 40,78 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 19.11.2010 г. №14/2010-жкх | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 29.11.2011 г. №31/2011-окк | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 29.11.2011 г. №31/2011-окк | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 27.11.2012г. №36/2012-окк |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. | 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. | 01.07.2012-31.08.2012 / 01.09.2012- 31.12.2012 г. | 01.01.2013-30.06.2013 / 01.07.2013-31.12.2013 г. |

Развитие системы водоснабжения

Таблица № 2.2.3

| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2028 | 2029-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Установленная производная мощность насосных станций 1 подъема | тыс.м3 в сутки | 3,75 | 3,75 | 4,02 | 4,02 | 5,50 | 5,70 | 5,98 | 5,98 | 5,98 |
| Фактическая производ. мощность насосных станций 1 подъема | тыс.м3 в сутки | 1,00 | 1,38 | 1,57 | 2,08 | 2,39 | 3,00 | 4,27 | 4,56 | 4,94 |
| Коэффициент использования производ. мощности насосных станций 1 подъема | % | 27 | 37 | 39 | 52 | 43 | 53 | 71 | 76 | 83 |
| Общая протяжённость сетей | км | 68 | 77 | 79 | 85 | 89 | 92 | 144 | 168 | 185 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 55 | 52 | 47 | 44 | 41 | 39 | 14 | 6 | 0 |
| Объём производства (подъём воды) | тыс.м3 | 364 | 420 | 477 | 576 | 661 | 828 | 1182 | 1387 | 1502 |
| Подано воды в сеть | тыс.м3 | 364 | 420 | 477 | 576 | 661 | 828 | 1182 | 1387 | 1502 |
| Объём потерь | тыс.м3 | 175 | 194 | 212 | 243 | 254 | 302 | 319 | 276 | 210 |
| Уровень потерь | % | 51 | 46 | 44 | 42 | 38 | 36 | 27 | 20 | 14 |
| Объём реализации услуги централ. водоснабжения | тыс.м3 | 188 | 227 | 265 | 333 | 407 | 527 | 862 | 1112 | 1292 |
| населению (питьевая) | тыс.м3 | 179 | 214 | 250 | 303 | 363 | 464 | 710 | 919 | 1051 |
| прочим потребителям | тыс.м3 | 9 | 13 | 16 | 30 | 43 | 62 | 153 | 193 | 241 |
| Охват потребителей приборами учета холодной воды | % | 95 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## 2.3. Основные показатели системы водоотведения

Все сети хозяйственно-бытовой канализации и очистные сооружения находятся в хозяйственном ведении МУП «Псебайводоканал».

В настоящее время на территории Псебайского городского поселения централизованным водоотведением обеспечена северо-восточная часть пгт Псебай (Псебай-1) и ОАО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ». В оставшихся четырех поселках централизованное водоотведение отсутствует.

Очистные сооружения канализации (ОСК) ОАО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» и жилого п. Псебай-1, были построены по типовому проекту 902-2-293 «Станция биологической очистки сточных вод с высоконагружаемыми аэротенками производительностью 1400 м³/сут, с пневматической аэрацией», разработанному ЦНИИЭП инженерного оборудования (г. Москва, 1976 год), и в 1977 году введены в эксплуатацию.

В состав централизованной системы канализации пгт Псебай входят: очистные сооружения биологической очистки сточных вод производительностью 1400 м³/сут, самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации диаметром 100 – 300 мм протяженностью 4,5 км и производственной, диаметром 300 мм протяженностью 1,0 км.

Из–за низкой степени благоустройства услугами канализации пользуются только 538 абонентов и десять промышленных предприятий. Фактически очистные сооружения пропускают около 300 м³/сут, следовательно, недогружены по проектной мощности.

В качестве сооружений обработки осадка на существующих очистных сооружениях биологической очистки пгт. Псебай предусмотрены иловые площадки, где происходит обезвоживание осадка. Высушенный осадок складируется на территории очистных сооружений.

Общее состояние канализационных сетей характеризуется высоким износом, значительная часть сетей находится в неудовлетворительном состоянии и требует перекладки либо санации.

В настоящее время в пгт Псебай эксплуатируется 4.5 км подземных трубопроводов хозяйственно-фекальной самотечной канализации: 3,5 км выполнена из чугуна, 1 км - из асбестоцемента.

Канализационная сеть в поселке была проложена в 1983 (3,5км) и 1994 (1 км) годах.

В существующей системе водоотведения пгт. Псебай проектная мощность очистных сооружений и фактический приток крайне разнятся. В результате этого сооружения загружены неравномерно, что препятствует их нормальной работе.

В настоящий момент сети и оборудование объектов водоотведения практически исчерпали свой эксплуатационный ресурс и требуют реконструкции и модернизации. Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов системы канализации пгт. Псебай показал, что значительная часть сетей находится в неудовлетворительном состоянии и не обеспечивает требуемой пропускной способности трубопроводов.

Анализ производственных мощностей очистных сооружений МО Псебайское ГП

Таблица № 2.3.1

| Наименование показателей | Ед. изм. | Факт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| Установленная производственная мощность очистных сооружений | тыс. м3 в сутки | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| Фактическая производственная мощность очистных сооружений | тыс. м3 в сутки | 0,308 | 0,310 | 0,299 | 0,304 |
| Коэффициент использования производственной мощности очистных сооружений | % | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,22 |
| Общая протяженность сети водоотведения | км | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| в т.ч. протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Число аварий на сетях | шт. | 9 | 11 | 12 | 8 |
| Ликвидация аварийных ситуаций | час. | - | - | - | - |
| Объем потребления электроэнергии | кВт.ч | 177,49 | 173,15 | 159, 05 | 110,88 |
| Удельный расход электроэнергии на единицу реализации услуг | кВт.ч/ куб.м | 1,58 | 1,53 | 1,46 | 1,00 |

Отсутствие централизованной системы водоотведения в населенных пунктах МО Псебайское ГП, а также на большей части территории пгт. Псебай влечет за собой ухудшение санитарного состояния окружающей среды. Использование населением выгребных ям приводит к загрязнению почв, грунтовых и поверхностных вод. Большинство стоков попадает в водные объекты без очистки и обеззараживания.

Значительная часть существующих канализационных сетей находится в неудовлетворительном состоянии, что может привести к авариям, утечкам и возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением жилых и общественных зданий и загрязнением прилегающих территорий.

В связи с большим износом сетей и оборудования объектов водоотведения МО Псебайское ГП необходима их реконструкция и модернизация, а также строительство новых сетей в пгт. Псебай и в малых населенных пунктах поселения.

Тарифы для населения за потребляемые услуги по водоотведению

Таблица №2.3.2

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение |
| Тариф | за 1 куб.м., с НДС | 29,07 | 29,07 | 30,81 / 31,06 | 31,06 / 34,21 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 19.11.2010 г. №14/2010-жкх | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 29.11.2011 г. №31/2011-окк | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 29.11.2011 г. №31/2011-окк | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 27.11.2012г. №36/2012-окк |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. | 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. | 01.07.2012-31.08.2012 / 01.09.2012- 31.12.2012 г. | 01.01.2013-30.06.2013 / 01.07.2013-31.12.2013 г. |

| Развитие системы водоотведения Таблица № 2.3.3 |
| --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2028 | 2029-2030 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| Основные показатели развития системы водоотведения |
| Установленная производительная мощность очистных сооружений | тыс. м3 в сутки | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 3,2 | 4,6 | 5,0 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Фактическая производственная мощность очистных сооружений | тыс. м3 в сутки | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 2,3 | 3,1 | 3,7 |
| Коэффициент использования производственной мощности очистных сооружений | % | 21 | 47 | 73 | 33 | 25 | 29 | 43 | 58 | 71 |
| Общая протяжённость сетей | км | 5 | 6 | 9 | 10 | 13 | 19 | 44 | 78 | 103 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Объём реализации услуги водоотведения (отведено сточных вод) | тыс. м3 | 49 | 118 | 187 | 210 | 259 | 341 | 577 | 817 | 1051 |
| в том числе: от населения | тыс. м3 | 21 | 52 | 83 | 117 | 156 | 217 | 355 | 562 | 788 |
| Объём отведённых стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. м3 | 111 | 215 | 288 | 300 | 324 | 401 | 641 | 860 | 1051 |
| в т. ч.: на биологическую очистку | тыс. м3 | 111 | 215 | 288 | 300 | 324 | 401 | 641 | 873 | 1051 |
| Передано ст. вод на очистку другим канализациям | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 2.4. Основные показатели системы электроснабжения

Ресурсоснабжающей организацией МО Псебайское городское поселение являются Мостовской РРЭС Лабинских электросетей ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «НЭСК-Электросеть».

Электроснабжение Муниципального образования Псебайское СП осуществляется от подстанции ПС 110/10 кВ «Псебай».

Характеристики существующих источников электроснабжения приведены в таблице 2.4.1.

Характеристики существующих источников электроснабжения

Таблица 2.4.1

| Наименование ПС | Мощность фактич. каждого тр-ра | Энергопотребите-ли (населенные пункты, пром. и с/х объекты) | Техн.состояние (год стр-ва) | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 110/10 кВ «Псебай» | 1)-10 МВА 2)- резерв 3)-10 МВА | Смешанная | 1987 | Псебайское городское поселение, (аренда) |

Основные характеристики и показатели системы электроснабжения муниципального образования Псебайское городское поселение приведены в таблице   2.4.2

Таблица 2.4.2

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | МО Псебайское городское поселение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кол-во, в т.ч |
| 1. | Количество подстанций ПС | шт. | 1 |
| 2. | Количество распределительных пунктов РП | шт. |  |
| 3. | Количество трансформаторных подстанций ТП, КТП | шт. | 48 |
| 4. | Суммарная установленная мощность ПС | МВА | 20 |
| 5. | Суммарная установленная мощность ТП, РП | МВА | 7,17 |
| 6. | Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП | шт. | 51 |
| 7. | Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов |  | 27,17 |
| 8. | Суммарное потребление муниципального образования (МР) (среднемесячное) |  |  |
|  | электрической мощности | МВт | 27,397 |
|  | электрической энергии | млн. кВт∙ч. | 99999,48 |
| 9. | Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 15 лет (на начало 2011 г.) |  | 51 |
| 10. | Сумма совмещенных максимумов нагрузок на шинах 6÷10кВ ПС | МВт. |  |
| 11. | Сумма максимумов нагрузок на шинах ТП, в том числе: | А |  |
| 11.1. | коммунально-бытовые | МВт. |  |
| 11.2. | промышленные и прочие | МВт. |  |
| 12. | Сумма совмещенных максимумов нагрузок РП | МВт. |  |
| 13. | Средняя загрузка трансформаторов в ТП в часы собственного максимума | % |  |
| 14. | Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) | км | 170,01 |
| 14.1. | введенных с 2000 г. до настоящего времени | км |  |
| 14.2. | введенных с 1990 г. до 1999 г. | км |  |
| 14.3. | введенных до 1989 г. | км | 170,01 |
| 15. | Общая протяженность кабельных линий (КЛ) | км |  |
| 15.1. | введенных с 2000 г. до н.в. | км |  |
| 15.2. | введенных с 1990 г. до 1999 г. | км |  |
| 15.3. | введенных до 1989 г. | км |  |
| 16 | Количество опор |  | 4493 |
|  | в т.ч. |  |  |
| 16.1. | деревянные |  | 152 |
| 16.2. | железобетоннные |  | 4341 |
| 16.3. | металлические |  |  |

Крупнейшими потребителями электроэнергии в поселении являются объекты промышленности, жилищно-коммунальной сферы, объекты обслуживания.

Объекты коммунальной электроэнергетики в границах территории поселения представлены понизительными трансформаторными подстанциями и распределительными электрическими сетями напряжением 10 кВ и до 1 кВ.

В Псебайском городском поселении в системе электроснабжения в настоящее время задействовано 55 КТП, ЗТП, ГКТП, в которых установлено 57 трансформаторов. Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов 9,940 МВА. Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 15 лет – 54 шт. (98,18 %), в том числе 29 шт. (52,72 %) более 25 лет.

Схема построения сетей 110 кВ в сочетании со схемой построения сетей 35 кВ и параметрами подстанций в целом обеспечивает нормируемый уровень надежности внешнего электроснабжения Псебайского городского поселения.

Но при увеличении нагрузок Псебайского городского поселения существующие сети 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом: воздушных линий электропередач 35-0,4 кВ, кабельных линий электропередач 35-0,4 кВ и коммутационных аппаратов 35-0,4 кВ.

Оперативно-диспетчерские службы электроснабжающих организаций: ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «НЭСК-Электросеть» осуществляют анализ оперативной информации и управление технологическими режимами работы объектов системы электроснабжения и является уполномоченной на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательный для всех служб и потребителей электрической энергии муниципального образования.

Основной целью технического регулирования и контроля является обеспечение надежного и безопасного функционирования энергосистемы в целом и ее элементов в отдельности; предотвращения аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии.

В своей деятельности ПДС ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «НЭСК-Электросеть» взаимодействует с линейными и оперативно-диспетчерскими службами электроснабжающих организаций, а также структурами МЧС и МВД при решении внештатных ситуаций.

В настоящее время в муниципальном образовании Псебайское городское поселение проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет, за исключением стандартных, которые включают в себя следующее:

-	эксплуатация автотранспортных средств, принадлежащих РРЭС;

-	утилизация всевозможных отходов (железобетон, лом черных и цветных металлов, автошины, отработанные масла).

С целью минимального воздействия системы электроснабжения на окружающую среду трансформаторные подстанции и линии электропередач сооружены с учетом норм отвода земель.

Надежность электроснабжения в Псебайском городском поселении соответствует критериям, определённым «Правилами устройства электроустановок».

Анализ надежности системы электроснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе электроснабжения в Псебайском городском поселении по всем параметрам надежности системы.

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы электроснабжения в Псебайском городском поселении показал соответствие готовности системы к требованиям нормативных законодательных актов и внутренних документов предприятия.

Воздействие системы электроснабжения Псебайского городского поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы электроснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Тарифы для населения на электроэнергию по Псебайскому ГП

Таблица №2.4.3

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия |
| Тариф | за 1 кВт. ч, с НДС | 3,06 | 3,06 | 3,23 | 3,23 / 3,62 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 24.11.2010 № 25/2010-э | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 19.12.2011 № 37/2011-э | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 19.12.2011 № 37/2011-э | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 05.12.2012 № 76/2012-э |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. | 01.01.2012 -30.06.2012 г. | 01.07.2012 - 31.12.2012 г. | 01.01.2013-30.06.2013 / 01.07.2013 31.12.2013 г. |

## Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры

Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры по электроснабжению установлена:

- для ОАО «Кубаньэнерго» Приказом РЭК ДЦиТ Краснодарского края                от 28.12.2012 г., № 93/2012-э в редакции приказов РЭК-ДЦиТ КК от 22.01.2013 №94/2012-э, от 31.07.2013г. № 46/2013-э;

-   для ОАО «НЭСК-Электросети» Приказ РЭК ДЦиТ Краснодарского края от 28.12.2012, № 94/2012-э в редакции приказов РЭК-ДЦиТ КК от 22.01.2013 №94/2012-э, от 31.07.2013г. № 46/2013-э.

Технические и технологические проблемы в системе

Значительное увеличение (против нормативов потребления, установленных РЭК ДЦиТ КК) потребления электроэнергии Псебайского городского поселения бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

При увеличении нагрузок Псебайского городского поселения существующие сети 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных и кабельных линий электропередач 35-0,4 кВ.

Коммутационные аппараты 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения и её безопасность в связи с высоким износом.

Большая протяженность линий низкого напряжения 0,4 кВ (более 400 км.) что приводит к повышенным потерям в электросети.

Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия,  приводят к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети 0,4 кВ.

Для снижения потерь в сетях 10(6)-0,4кВ рекомендуется выполнение следующих мероприятий:

Перевод сетей 6 кВ на более высокое напряжение – 10кВ;

Увеличение пропускной способности сетей 10(6) – 0,4кВ;

Снижение протяженностей сетей 10(6) – 0,4кВ путем их разукрупнения, модернизации и строительства новых трансформаторных подстанций и питающих центров;

Снижение реактивных нагрузок в сетях 10(6)-0,4кВ путем установки компенсирующих устройств: для промышленных и производственных потребителей – непосредственно у потребителя электроэнергии, для потребителей коммунально-бытового характера нагрузки – на шинах 0,4кВ распределительного устройства трансформаторной подстанции;

Своевременное выполнение работ по текущему обслуживанию и ремонту, а также реконструкции электросетевого комплекса.

Развитие системы электроснабжения

Таблица № 2.4.4

| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2028 | 2029-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |
| Основные показатели развития системы электроснабжения |
| Располагаемая мощность ТП | мВА | 9,94 | 10,19 | 10,82 | 11,47 | 11,72 | 12,52 | 13,52 | 14,81 | 15,80 |
| Общая протяж. сетей | км | 196,4 | 199,4 | 202,4 | 205,4 | 208,4 | 211,4 | 222,4 | 234,4 | 242,5 |
| Получено элект. от поставщика | тыс.кВт.ч. | 41264 | 41996 | 42726 | 43454 | 44180 | 44904 | 56792 | 61972 | 62814 |
| Фактический объем потерь в сетях | тыс.кВт.ч. | 5288 | 5334 | 5378 | 5420 | 5460 | 5497 | 6622 | 6861 | 6880 |
| Фактический уровень потерь в сетях | % | 12,8% | 13% | 13% | 12% | 12% | 12% | 12% | 11% | 10,9% |
| Объём отпуска в сеть | тыс.кВт.ч. | 35976 | 36662 | 37348 | 38034 | 38720 | 39407 | 50170 | 55110 | 55934 |
| Общий объём реализации электр. (ожидаемый) | тыс.кВт.ч. | 34263 | 34916 | 35570 | 36223 | 36877 | 37530 | 47781 | 52486 | 53270 |
| в т. ч. |
| Населению | тыс.кВт.ч. | 24473 | 24940 | 25407 | 25874 | 26340 | 26807 | 34129 | 37490 | 37490 |
| прочим потребителям | тыс.кВт.ч. | 9789 | 9976 | 10163 | 10349 | 10536 | 10723 | 13652 | 14996 | 15780 |
| Охват потребителей приборами учета электр. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в т. ч. |
| Охват населения приборами учета электр.(обще домовые) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Охват населения приборами учета электр.(индивидуальные) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Продолжит. поставки услуги электр. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## 2.5. Основные показатели системы газоснабжения

Газоснабжение поселка Псебай осуществляется от  ГРС «Шедок» в соответствии с письмом  ООО «Газпром Трансгаз-Кубань» от 25.06.2010 г. № 05/0240-14/877.

Существующие нагрузки:

- на нужды населения – 1901 м3/ч или 3178,6 тыс. м3/год;

- на котельные – 419 м3/ч или 721,8 тыс. м3/год.

Промышленные потребители не учтены.

От ГРС газ потребителям подается по распределительным газопроводам нескольких категорий давления. Между газопроводами различных категорий давления, входящих в систему газораспределения, предусмотрено размещение газорегуляторных пунктов (установок).

Крупнейшими потребителями газа в Псебайском городском поселении являются объекты  жилищно-коммунальной сферы и объекты обслуживания.

Рассматривая систему газоснабжения Псебайского городского поселения нельзя говорить о сто процентной надежности системы т.к. система имеет большое количество тупиковых участков, что при аварийной ситуации приведет к большому количеству отключаемых абонентов. Также большое количество сетей низкого давления не имеют резервных источников питания.

Для повышения надежности системы газоснабжения Псебайского городского поселения рекомендуется применять различные проектные решения в соответствии с утвержденной перспективной схемой газоснабжения, в том числе:

- использование более надежных элементов или организацию мероприятий, повышающих их надежность (защита от коррозии, установка компенсаторов и др.);

- введение в схему избыточных элементов для организации резервов (параллельные прокладки, кольцевание газопроводов и др.);

- установку дополнительных ГРП с целью уменьшения их радиуса действия;

- увеличение диаметров некоторых участков сети против их расчетных значений;

В период резкого снижения температуры воздуха газораспределительная организация испытывает дефицит объема природного газа получаемого из системы магистральных газопроводов. Для повышения надежности в этих случаях рекомендуются следующие мероприятия:

- организация резервного топливоснабжения (жидким или твердым топливом)

- перераспределение потоков газа за счет программного изменения давления на выходе из ГРС и головных ГРП, с тем чтобы обеспечить избирательность снабжения потребителей в соответствии с графиком перевода потребителей Краснодарского края на резервные виды топлива.

Воздействие системы газоснабжения поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным законодательством нормативам.

Технические и технологические проблемы в системе газоснабжения

К технологическим проблемам относятся:

- большое количество тупиковых сетей (при отсечении участка сети отсекаются все потребители, следующие за ним);

- во многих участках сетей отсутствие дополнительного резервного источника питания, при отключении головного сооружения (ремонт, профилактика, переоснащение, ЧС), абоненты остаются без газа, что может привести к моральному, физическому, а также материальному ущербу абонентов;

- отсутствие откорректированных схем газоснабжения в связи с расширением населенных пунктов;

-  отсутствие перерасчета гидравлических нагрузок;

-  не установлена плата за подключение объекта капитального строительства к газораспределительным сетям.

Розничная цена на газ, реализуемый населению

Таблица №2.5.1

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газоснабжение |
| Розничная цена на газ | за м3, с НДС | 3,49 / 3,82 | 3,82 | 4,39 | 4,39 / 5,05 |
| Дата и номер нормативного акта |  | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 17.12.2010 г. № 23/2010-газ | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 17.12.2010 г. № 23/2010-газ | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 20.03.2012 г. № 4/2012-газ | Приказы РЭК ДЦиТ КК от 14.12.2012 г. № 22/2012-газ; от 17.04.2013 г. №8/2013-газ |
| Сроки действия установленной розничной цены |  | 01.01.2011-31.03.2011 / 01.04.2011-31.12.2011 | 01.01.2012-30.06.2012 г. | 01.07.2012 г. до 31.12.2012 г. | 01.01.2013-30.06.2013 / 01.07.2013-31.12.2013 г. |

|  | Развитие системы газоснабжения Таблица № 2.5.2 |
| --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2013 (ожид.) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2028 | 2029-2030 |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
| Основные показатели развития системы газоснабжения |
| Реализация газа потребителям, всего: | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - транзит | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - до конечных потреб. из них: | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -коммун. быт. предпр. непроизв. хар-ра | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -населению | тыс. м3 | - | 3179 | 4244 | 6203 | 7835 | 9794 | 17956 | 26117 | 32647 |
| Охват населения приборами учета газа (индивидуальные ) | % | - | 13 | 14 | 19 | 24 | 30 | 55 | 80 | 100 |

## 2.6. Основные показатели системы захоронения (утилизации) ТБО

На территории поселения сбором и вывозом твердых бытовых отходов (ТБО), вывозом жидких бытовых отходов (ЖБО) занимается специализированное предприятие МУП «Псебайводоканал».

Краткая характеристика предприятия МУП «Псебайводоканал»

Таблица №2.6.1.

| № п/п | Характеристика предприятия | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории предприятия | га | 0,3 |
| 2 | Площадь производственных помещений | кв.м | 300 |
| 3 | Численность сотрудников | чел. | 74 |
| 4 | Численность производственных рабочих занятых санитарной очисткой, сбором и вывозом ТБО и ЖБО, эксплуатацией полигонов и т.п. | чел. | 12 |
| 5 | Режим работы по санитарной очистке | час/смен. | 8/1 |
| 6 | Количество обособленных подразделений (участков) предприятия в населенных пунктах муниципального образования | шт. | 1 |
| 7 | Численность производственных рабочих обособленных подразделений (участков) занятых санитарной очисткой населенных пунктов | чел. | 12 |

Специализированное предприятие МУП «Псебайводоканал» имеет производственную базу для обслуживания спецавтотранспорта.

Согласно выданным исходным данным на балансе МУП «Псебайводоканал» имеется 3 единицы спецавтотранспорта. Степень их изношенности составляет 73,6%.

Сбор и удаление ТБО с территорий населенных пунктов в соответствии с действующим законодательством осуществляют по планово-регулярной системе согласно утвержденным графикам.

Организованный сбор ТБО на территории Псебайского городского поселения осуществляется контейнерным методом и позвонковым по заявкам населения и предприятий с помощью мусоровоза КО440-2.

Сбор отходов в зоне многоквартирной застройки и от объектов инфраструктуры производится в специально отведенных местах – контейнерных площадках, оборудованных контейнерами для сбора ТБО.

Вывоз ТБО осуществляется по маршрутам согласно установленному графику.

Недостатками системы сбора ТБО в жилищном фонде, ухудшающими санитарное состояние территорий, являются организационные методы сбора крупногабаритных отходов (КГО). Данные отходы накапливаются вблизи контейнерной площадки бестарным образом и вывозятся самосвальным транспортом по мере накопления.

Организованный сбор крупногабаритных отходов на территории Псебайского городского поселения не осуществляется.

Не смотря на планово-регулярную систему удаления ТБО с дворовых территорий, на значительной части контейнерных площадок отмечается переполнение контейнеров и засорение прилегающих к ним территорий в основном в выходные и праздничные дни.

На территории Псебайского городского поселения нет полигона по захоронению ТБО. Основная масса ТБО с территории Псебайского городского поселения вывозится на свалку в ст.Андрюки Андрюковского сельского поселения. Вследствие отсутствия централизованной системы сбора отходов во многих населенных пунктах образовались случаи несанкционированного сброса отходов в лесополосах, в оврагах, на берегу водоемов, на обочинах дорог, тем самым образуя места захламления территории отходами.

На территории Псебайского городского поселения благоустроенный жилищный фонд расположен только на территории пгт.Псебай. Благоустроенные жилые дома подключены к сетям хозяйственно-бытовой фекальной канализации. Центральной канализацией охвачено менее 30% населенного пункта. Состояние канализационных коллекторов неудовлетворительное.

В жилых неканализованных районах ЖБО накапливаются в специальных емкостях – септиках, выгребах туалетов и помойных ямах. Накапливающиеся жидкие бытовые отходы от жилищного фонда по заявкам вывозятся из мест образования МУП «Псебайводоканал» на договорной основе.

В п. Псебай-I и Псебай-II централизованные сети канализации отсутствуют, локальные очистные сооружения имеются только на швейной фабрике.

Тарифы на услугу по захоронению (утилизации) ТБО

Таблица №2.6.2

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Захоронение (утилизация) ТБО |
| Тариф | руб/м3, с НДС | 280,00 | 280,00 | 313,60 | 313,60 / 345,59 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Решение Совета Псебайского ГП Мостовского района от 09.12.2010г. №82 | Решение Совета Псебайского ГП Мостовского района от 09.12.2010г. №82 | Решение Совета Псебайского ГП Мостовского района от 23.12.2011г. №138 | Решение Совета Псебайского ГП Мостовского района от 23.12.2011г. №138; от 21.12.2012г. №182 |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2011 – 31.12.2011 г. | 01.01.2012 -30..06.2012 г. | 01.07.2012 – 31.12.2012 г. | 01.01.2013-30.06.2013 / 01.07.2013-31.12.2013 |

## 2.7. Общие проблемы коммунальной инфраструктуры МО Псебайское городское поселение

В результате накопленного износа оборудования возможен рост количества непредвиденных ситуаций и аварий в системах тепло- и электроснабжения, увеличения сроков ликвидации аварий и стоимость ремонтов. Большая изношенность сетей систем электроснабжения, теплоснабжения приводит к большому объему потерь ресурсов.

Кроме того, данная ситуация приводит к снижению финансовой устойчивости предприятий и надежности обеспечения коммунальными услугами потребителей и ухудшению качества предоставляемых услуг.

Устаревшая коммунальная инфраструктура в ближайшее время не позволит обеспечивать выполнение современных экологических требований и требований к качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

## 2.8. Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры

Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры по электроснабжению установлена:

для ОАО «Кубаньэнерго» Приказом РЭК ДЦиТ Краснодарского края                от 28.12.2012 г., № 93/2012-э в редакции приказов РЭК-ДЦиТ КК от 22.01.2013 №94/2012-э, от 31.07.2013г. № 46/2013-э;

-   для ОАО «НЭСК-Электросети» Приказ РЭК ДЦиТ Краснодарского края от 28.12.2012, № 94/2012-э в редакции приказов РЭК-ДЦиТ КК от 22.01.2013 №94/2012-э, от 31.07.2013г. № 46/2013-э;

Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению для предприятий коммунальной сферы Псебайского городского поселения до настоящего времени установлены не были, так как отсутствуют разработанные инвестиционные программы организаций коммунального комплекса.

## 2.9. Краткая характеристика состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

В Псебайском городском поселении реализуются целевые программы, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Основной целью программы по энергосбережению является оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода экономики Псебайского городского поселения и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития.

Программа энергосбережения указывает на целесообразность реализации ряда типовых мероприятий со стороны организаций, финансируемых из бюджета, предприятий коммунального комплекса, в жилищном секторе.

Мероприятия по энергосбережению в жилом фонде Псебайского городского поселения направлены на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых коммунальных ресурсов. Программой энергосбережения в жилом секторе предусмотрено определение реального состояния систем энергопотребления, установление источников потерь энергоресурсов, предусмотрен выбор наиболее рациональных конкретных мероприятий для оптимальных путей снижения потерь и экономии энергоресурсов.

Мероприятия по энергосбережению на предприятиях, предоставляющих коммунальный ресурс или коммунальные услуги, направлены на оптимизацию режимов работы источников электро-, и теплоснабжения.

МУП «Мостовские тепловые сети», предоставляющее услуги по теплоснабжению, предусматривает энергосберегающие мероприятия: модернизацию старого оборудования в котельных, использование энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия, внедрение систем автоматизации работы, строительство тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий, а при наличии объективных условий - переход на автономное теплоснабжение.

МУП «Псебайводоканал», предоставляющее услуги водоснабжения, предусматривает энергосберегающие мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при подъеме и передаче (транспортировке) воды, мероприятия по сокращению потерь воды.

Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций направлены на проведение комплекса мероприятий по оснащению приборами учета используемых коммунальных ресурсов; повышению тепловой защиты, утеплению зданий, строений, сооружений, автоматизации потребления тепловой энергии, повышению энергетической эффективности систем освещения, отопления, водопотребления.

Более детальный анализ энергоресурсосбережения у потребителей представлен в разделе 4 «Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации» Обосновывающих материалов.

Совместная реализация Программы энергосбережения и энергоэффективности и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  поселения позволит обеспечить потребителям энергоресурсов сокращение расходов и повышение качества коммунальных услуг, создание комфортных условий проживания в жилых помещениях многоквартирных домов, предоставление коммунальных услуг по доступным ценам.

## 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

## 3.1. Перспективы развития муниципального образования

Перспективы развития Псебайского городского поселения, его инвестиционная привлекательность могут и должны быть реализованы за счет рациональной инвестиционной политики, включающей специальные методы формирования проектов развития инфраструктуры и обеспечения быстроокупаемых инвестиционных проектов.

С этой целью определены и представлены конкурентные преимущества планируемой территории, выявлены зоны первоочередного освоения, учитывающие особенности и интересы территорий, потенциального застройщика (инвестора) и создающие узловые точки развития.

Производство строительных материалов в Псебайском городском поселении представлено одним из основных бюджетообразующих предприятий -  ООО «Кнауф Гипс Кубань» (камень гипсовый дробленый, гипсовые вяжущие и сухие смеси, КНАУФ-лист, плиты потолочные гипсокартонные, профили стальные оцинкованные), которое является одной из лучших в строительном комплексе края и России, доля налоговых  поступлений в  бюджет Псебайского городского поселения составляет 40 %.

Легкая промышленность представлена вновь созданным, на базе ранее существующих  малых предприятий,  ООО «Швейник Нива», на котором занято более 200 человек. ООО «Швейник- Нива» осуществляет выполнение  заказа  для Министерства обороны используя давальческое сырье.

Пищевую промышленность представляют такие предприятия как ООО «Кондитер» и ООО «Эдельвейс», осуществляющих выпуск кондитерских изделий и выпечку хлеба и хлебобулочных изделий.

По состоянию на 1 января 2008 года на территории поселения не зарегистрированы сельскохозяйственные предприятия и крестьянско-фермерские хозяйства. Производством сельскохозяйственной продукции занимаются исключительно  личные подсобные хозяйства. Общее количество действующих личных подсобных хозяйств на территории  поселения составляет  1444, из них занимаются товарным производством 441 хозяйство.

Выращивание картофеля является одним из перспективных направлений развития личных подсобных хозяйств при условии организуемого обеспечения хозяйств качественными семенами. В целях решения этого вопроса, начиная с 2008 года, организована работа по обеспечению сортовыми семенами картофеля выращенного в специализированном хозяйстве района ОАО «АК «Губское».

Для увеличения производства товарного картофеля и овощей открытого грунта (морковь, свекла) необходимо решить вопрос о создании снабженческо-сбытового кооператива, который сможет решать вопросы организации заготовок сельхозпродукции, формирования оптовых партий сельхозпродукции для дальнейшей реализации и обеспечения личных подворий концентрированными кормами.

Действующих предприятий переработки в поселении нет. Заготовку молока, для действующих в районе молочных заводов, осуществляют частные предприниматели.

Перспективными направлениями экономического развития Псебайского городского поселения являются:

- развитие туристско-рекреационного комплекса и сопутствующих отраслей (общественное питание, розничная торговля);

- развитие промышленности строительных материалов;

- развитие деревообрабатывающей и мебельной промышленности.

Территория Псебайского городского поселения обладает обширными рекреационными и историко-культурными ресурсами, а поселение является уникальным природно-рекреационным местом. В настоящее время необходимо дать мощный импульс для реализации уникального природно-климатического потенциала огромной территории поселения, прежде всего, с помощью пешеходного туризма, а также конного, этнического, вело- и других видов туризма. Необходимо активизировать работу по восстановлению и инвентаризации существующих и созданию новых линейных маршрутов от территории поселения  до Красной Поляны, Архыза, Домбая, Отрадненского района, а также радиальных маршрутов на территории Псебайского городского поселения.

Другим перспективным направлением Псебайского городского поселения является развитие промышленности строительных материалов. На территории поселения находятся общераспространенные разработанные месторождения гипса, песчано-гравийной смеси, глины и камня-песчаника. Монополистом в области добычи месторождений и производства строительных материалов является ООО «Кнауф Гипс Кубань». Необходимо сформировать ряд инвестиционных площадок по строительству предприятий добывающей промышленности и промышленности строительных материалов, реализация которых должна быть осуществлена другими предприятиями. Это позволит создать налогооблагаемую базу, не зависящую от одного градообразующего предприятия.

Третье направление – это деревообрабатывающая промышленность. 92,8% территории Псебайского городского поселения занято лесами. Невозможно не использовать данный потенциал для развития лесного хозяйства. Тем не менее, необходимо отказаться о сырьевого экспорта лесных ресурсов с территории поселения, а вместо этого создать полный цикл производства «лесозаготовки – обработка древесины –  производство изделий из дерева – реализация» с участием многих предприятий малого и среднего бизнеса.

Главными итогами развития экономики поселения должны стать увеличение рабочих мест, повышение доходов населения и наполняемости  бюджета Псебайского городского поселения. Данный раздел будет дополнен и доработан с учетом перспективы после  разработки  генерального плана на период до 2041 года.

В основу экономического и градостроительного развития территории поселения положена идея формирования конкурентоспособной и инвестиционно-привлекательной среды района адекватной имеющемуся потенциалу.

Общей стратегической целью социально-экономического развития поселения на прогнозный период является обеспечение повышения качества жизни населения поселения, притока инвестиций в экономику муниципалитета, что обеспечит создание современных производств на его территории, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Прогноз социально-экономического развития разработан на основе различных комплексных и целевых программ социально-экономического развития Краснодарского края и района, инвестиционных проектов и предложений.

В первую очередь, требуется снятие инфраструктурных ограничений. Предлагается решение  имеющихся проблем в инженерной инфраструктуре, обеспечение поселения достаточными (в соответствии с расчетами) мощностями энерго-, водо-, и газообеспечения с учетом увеличения численности населения и строительства новых производственных объектов в поселении. Необходимо развитие транспортной сети и системы внешних связей населенных пунктов. Указанные мероприятия увеличат инвестиционную привлекательность территории, обеспечат возможность реализации новых инвестиционных проектов и строительства новых производственных объектов, что в последующем создаст новые рабочие места и увеличит налоговые поступления в бюджет.

Обеспечение населения сетью объектов обслуживания согласно действующим нормативам является главным условием повышения уровня благосостояния и комфортности проживания граждан и создаст необходимые предпосылки для формирования положительного имиджа территории и привлечения в муниципальное образование граждан Российской Федерации из других регионов на постоянное место жительство. Реализацию данного направления рекомендуется обеспечить после снятия инженерных ограничений и достижения заметного экономического роста отраслей реального сектора экономики.

В Псебайском городском поселении предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование имеющейся структуры обслуживания, с учетом сложившихся факторов, с целью повышения качества жизни населения, уровня развития зеленых зон и объектов социально-бытового обслуживания.

В связи с экономическим развитием Псебайского городского поселения будет расти численность населения как за счет естественного прироста, так и за счет миграционных процессов.

Жилищное строительство на проектируемой территории предлагается осуществлять индивидуальной застройкой усадебного типа.

Объемы жилищного строительства на расчетный срок генплана позволят:

- произвести необходимую реконструкцию, модернизацию существующей усадебной застройки и организовать снос ветхого жилья;

-  обеспечить жильем перспективное население, которое с учетом естественной прибыли, позволит освоить новые территории и даст необходимые предпосылки к улучшению социально-экономических показателей поселения.

Перспективы развития МО Псебайское городское поселение

Таблица № 3.1.1

| Целевые показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2028 | 202- 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Динамика численности населения | чел. | 11240 | 11240 | 11484 | 11728 | 11972 | 12216 | 13438 | 14660 | 15150 |
| Жители трудоспособного возраста | чел. | 6980 | 6980 | 7132 | 7283 | 7435 | 7586 | 8345 | 9104 | 9408 |
| Жителей старше трудоспособного | чел. | 2327 | 2327 | 2377 | 2428 | 2478 | 2529 | 2782 | 3035 | 3136 |
| Доля трудоспособных от всей численности МО | % | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 |
| Общая площадь жилищного фонда | тыс. м2 | 227,0 | 227,0 | 232,0 | 236,9 | 241,8 | 246,8 | 271,4 | 296,1 | 306,0 |
| Ввод в действие жилой площади | тыс. м2 | 0,2 | 0,0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 24,7 | 24,7 | 9,9 |
| Средняя обеспеченность населения жилой площадью | м2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 |

Количественные значения перспективных показателей развития Псебайского городского поселения рассчитаны в соответствии с генеральным планом и существующими показателями 2013 г.

## 3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Успешная реализация Генерального плана Псебайского городского поселения позволит снизить количество потребляемых коммунальных ресурсов, в тоже время увеличение объема реализации поставляемых коммунальных услуг обусловлено динамикой изменения численности населения, повышением уровня благоустройства населения, ростом промышленного производства и увеличением объема социально-значимых услуг.

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Таблица № 3.2.1

| Показатели | Ед. изм. | 2013 (ожид.) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2028 | 2029-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |
| Объем реализации электроэнергии | тыс. кВт. ч | 34263 | 34916 | 35570 | 36223 | 36877 | 37530 | 47781 | 52486 | 53270 |
| в т. ч. |
| населению | тыс. кВт. ч | 24473 | 24940 | 25407 | 25874 | 26340 | 26807 | 34129 | 37490 | 37490 |
| прочим потребителям | тыс. кВт. ч | 9789 | 9976 | 10163 | 10349 | 10536 | 10723 | 13652 | 14996 | 15780 |
| Динамика изменения объема реализации электрической энергии (по отношению к 2013г.) | % | 100,00% | 101,91% | 103,81% | 105,72% | 107,63% | 109,54% | 139,45% | 153,19% | 155,48% |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |
| Выработано тепловой энергии | Гкал/год | 6992 | 6946 | 6643 | 6611 | 6683 | 6674 | 6469 | 8520 | 8520 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Собственные нужды | Гкал/год | 156 | 155 | 150 | 150 | 153 | 153 | 163 | 215 | 215 |
| Отпущено тепл. эн. | Гкал/год | 6836 | 6790 | 6493 | 6460 | 6530 | 6521 | 6306 | 8305 | 8305 |
| Потери при передаче тепл эн. | Гкал/год | 1729 | 1684 | 1388 | 1298 | 1272 | 1264 | 646 | 656 | 656 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 5108 | 5107 | 5106 | 5163 | 5258 | 5257 | 5660 | 7650 | 7650 |
| по группам потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население в т.ч. | Гкал/год | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 |
| бюджет и прочие потребители | Гкал/год | 1130 | 1129 | 1128 | 1185 | 1280 | 1279 | 1682 | 3672 | 3672 |
| Динамика изменения отпуска тепловой энергии(к 2013 г.) | % | 100,00% | 99,33% | 94,98% | 94,50% | 95,53% | 95,39% | 92,24% | 121,49% | 121,49% |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Реализовано воды - всего | тыс. м3 | 188 | 227 | 265 | 333 | 407 | 527 | 862 | 1112 | 1292 |
| в т. ч. |
| населению | тыс. м3 | 179 | 214 | 250 | 303 | 363 | 464 | 710 | 919 | 1051 |
| предприятия | тыс. м3 | 9 | 13 | 16 | 30 | 43 | 62 | 153 | 193 | 241 |
| Динамика изменения объема реализации воды (к 2013 г.) | % | 100,00 | 120,35 | 140,70 | 176,73 | 215,74 | 279,38 | 457,49 | 589,86 | 685,58 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| Пропущено сточных вод - всего | тыс. м3 в сутки | 49 | 118 | 187 | 210 | 259 | 341 | 577 | 817 | 1051 |
| в т. ч .58,4% |
| от населения | тыс. м3 | 21,10 | 52,14 | 83,18 | 116,72 | 155,62 | 216,73 | 354,80 | 561,55 | 787,99 |
| от предприятий | тыс. м3 | 27,80 | 65,89 | 103,98 | 93,37 | 103,75 | 123,84 | 221,75 | 255,25 | 262,66 |
| Динамика изменения объема реализации услуги по водоотведению (к 2013 г.) | % | 100,00% | 241,37% | 382,74% | 429,64% | 530,41% | 696,47% | 1179,05% | 1670,4% | 2148,6% |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
| Реализация газа потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в т. ч .58,4% |
| населению | тыс. м3 | - | 3179,00 | 4244,00 | 6203,00 | 7835,00 | 9794,00 | 17956,00 | 26117,00 | 32647,00 |
| прочим потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Динамика изменения объема реализации (к 2013 г.) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УСЛУГА ПО ЗАХОРОНЕНИЮ (УТИЛИЗАЦИИ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ |
| Объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТБО всем потребителям | куб.м/ год | - | 16917,0 | 18984,8 | 21052,6 | 23120,4 | 25188,2 | 27256,0 | 24814,4 | 22372,8 |
| в т. ч. объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТБО населению | .куб.м/ год | - | 15789,2 | 15839,6 | 15890,0 | 15940,4 | 15990,8 | 16039,8 | 18652,6 | 21210,0 |
| Динамика изменения объема реализации (к 2013 г.) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Рост объемов отпуска тепловой энергии  (в периодах действия программы) происходит по причине увеличения количества абонентов,  присоединяемых к системе центрального теплоснабжения. Одновременно, в связи с заменой тепломеханического оборудования на котельных на современное с более высоким к.п.д., снижаются удельные расходы топлива на производство тепловой энергии. Кроме того, при замене оборудования учитываются фактические  нагрузки, подключенные к существующим котельным, что повышает коэффициент использования оборудования и, соответственно, экономичность работы этого оборудования. В связи с плановой заменой трубопроводов  тепловых сетей на  трубопроводы с современной изоляцией (ППУ и т.д.), снижается процент потерь тепловой энергии.

Обоснование прогноза спроса на коммунальные ресурсы представлено в разделе 2 «Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы» Обосновывающих материалов.

## 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

## 4.1. Целевые показатели критериев доступности для населения коммунальных услуг

Динамика доступности для населения коммунальных услуг в Псебайском ГП представлена в таблице 4.1.1, при этом, в расчетах критериев доля расходов на оплату коммунальных услуг в доходах населения (%) определяется по формуле:

где:

асскр,   - доля совокупного платежа граждан за коммунальные ресурсы i -того поселения (субъекта) в доходах населения,%;

Скр_j - стоимость  начисленного  платежа  граждан  за   j –тый коммунальный ресурс в i -том поселении (субъекте), руб./год;

J -  виды    коммунальных    ресурсов,    используемых для коммунальных услуг в i -том поселении (субъекте);

Дi  - доходы   населения   в   i -том   поселении (субъекте), руб./год.

Стоимость начисленного платежа граждан за j -тый коммунальный ресурс в i -том поселении (субъекте), рублей./год, определяется по данным форм федерального статистического наблюдения: № 22-ЖКХ (сводная) или  рассчитаны  в соответствии с удельными нормами затрат  на электроснабжение, отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, ТБО и газоснабжение,  установленными Приказом региональной энергетической комиссии № 6/2013 –нп «О внесении изменений в приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31 августа 2012 г. № 2/2012 –нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае (при отсутствии приборов учёта)»;

Для расчетов затрат приняты тарифы, установленные региональной энергетической комиссией – департаментом цен и тарифов Краснодарского края в соответствии с действующим законодательством.

Совокупный доход семьи в данной программе рассчитан на основе того, что по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю, Семья в Краснодарском  крае,  состоит из 2.8 человек, в том числе: 1,7 - трудоспособное население, 0,6- в возрасте старше трудоспособного, 0,5 –моложе трудоспособного.

В соответствии с генеральным планом ожидается  рост трудоспособного населения.

Среднемесячная зарплата в Псебайском ГП (для расчета дохода Семьи) принята по данным индикативного плана Псебайского ГП, размещённого на сайте администрации, размер пенсии в составе дохода семьи принят в размере  средней пенсии по Краснодарскому краю.

Динамика роста средней заработной платы и средней пенсии рассчитана на основе прогноза  индексов – дефляторов и инфляции до 2030 г. в %,  (утверждённая Приказом  министерства регионального развития РФ  от 23 августа 2010 г. № 378  «Об утверждении методических указаний по расчёту предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»).

Динамика доступности для населения коммунальных услуг в Псебайском городском поселении представлена в таблице:

Критерии доступности для населения Псебайского ГП коммунальных услуг

Таблица № 4.1.1

| Коммунальные услуги | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 -2023 | 2024-2028 | 2029-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изменение общей стоимости коммунальных услуг к предыдущему году по ПКР | % | 113,4 | 111,0 | 111,5 | 108,1 | 107,7 | 107,0 | 105,3 | 102,7 | 104,6 |
| Инфляция среднегодовая | % | 107,1 | 105,4 | 104,9 | 105,4 | 105,3 | 105,1 | 104,0 | 102,8 | 102,6 |
| Совокупный доход средней семьи | руб/мес. | 33681 | 34701 | 36402 | 38368 | 40401 | 42461 | 51709 | 60057 | 63220 |
| Затраты на коммунальные услуги средней семьи, которая составила 2,8 чел., руб. | руб/мес. | 2798 | 3224 | 3851 | 4428 | 5043 | 5677 | 7620 | 8973 | 10609 |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (при тарифах не включающих источники финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры) в соответствии с нормативным расходом | % | 8,31 | 9,29 | 10,58 | 11,54 | 12,48 | 13,37 | 14,74 | 14,94 | 16,78 |

Как видно из таблицы, в динамике происходит рост % платежей (от совокупного дохода семьи) для всех членов среднестатистической семьи  (далее по тексту Семья) за коммунальные услуги до 2030 г., в соответствии с  прогнозными значениями индексов-дефляторов роста стоимости производства, передачи и распределения э/энергии, газа, пара и горячей воды.

Платежи Семьи за коммунальные услуги рассчитаны  в соответствии с нормами затрат  на электроснабжение, отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, ТБО и газоснабжение  установленным Приказом региональной энергетической комиссии № 6/2013 –нп «О внесении изменений в приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31 августа 2012 г. № 2/2012 –нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае (при отсутствии приборов учёта)»;

Для расчетов затрат приняты тарифы, установленные региональной энергетической комиссией – департаментом цен и тарифов Краснодарского края в соответствии с действующим законодательством.

Состав затрат для расчета расходов Семьи на коммунальные услуги приведен в таблице 4.1.2

Затраты на коммунальные услуги одного человека, по видам услуг

Таблица № 4.1.2

| Коммунальные услуги | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 -2023 | 2024-2028 | 2029-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на электроэнергию 1 человека | руб/мес | 224 | 249 | 277 | 300 | 323 | 345 | 399 | 478 | 497 |
| Платёж 1 человека за пользование ЦО | руб/мес | 486 | 539 | 601 | 650 | 700 | 749 | 970 | 1108 | 1212 |
| Платёж 1 человека за пользование ГВС | руб/мес | 234 | 260 | 289 | 313 | 337 | 361 | 467 | 533 | 584 |
| Затраты 1 человека на холодное водоснабжение | руб/мес | 142 | 161 | 187 | 210 | 235 | 260 | 338 | 405 | 492 |
| Затраты на отопление газовым котлом | руб/мес | 572 | 635 | 708 | 765 | 824 | 882 | 1142 | 1248 | 1285 |
| платёж за газовые плиты и водонагреватели, газифицированного фонда | руб/мес | 132 | 146 | 163 | 176 | 190 | 203 | 263 | 287 | 296 |
| платёж за отопление углём на 1 чел. | руб/мес | 616 | 684 | 762 | 824 | 887 | 950 | 1229 | 1404 | 1537 |
| Платёж за водоотведение | руб/мес | 187 | 207 | 231 | 250 | 269 | 288 | 343 | 400 | 418 |
| Платёж за вывоз ТБО | руб/мес | 37 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 70 | 80 | 90 |

Затраты на электроэнергию для одного человека в 2013 г. составили 224 руб. в месяц, к 2030 г.  платеж вырастает до  497 руб., в соответствии с изменением стоимости энергии и ростом прогнозной инфляции.

Стоимость отопления углём в 2013 г. составила 616 руб., к концу исследуемого периода платёж вырастет до 1537 руб.

Платёж одного человека за пользование центральным отоплением в 2013 г. в среднем  составляет 486 руб., к концу расчётного срока увеличение произойдёт на 726 руб. Для расчёта затрат учитывали численность населения пользующегося центральным отоплением и их жилая площадь.

Платёж за горячее водоснабжение в 2013 г. равен 234 руб., оплата к 2030 г. составит  584 руб. В данном платеже учтена только стоимость тепловой энергии на нагрев воды. Платёж за холодную воду в 2013 г. равен 142 руб., к 2030 г. стоимость платежа вырастет до 492 руб.

Член семьи, пользующийся газом в 2013 г. в месяц потратил на отопление  572 руб., к концу расчётного срока  стоимость вырастет до 1285 руб. Платёж за пользование газовой плитой и водонагревателем в 2013г. составил 132 руб., к концу исследуемого периода вырастет до 296 руб.

Платёж за водоотведение в 2013 г. составит 187 руб., а к концу расчётного срока платёж вырастет до 418 руб.

Платёж за вывоз ТБО в 2013 г. равен 37 руб. за одного человека, а к 2030 г. стоимость платежа поднимется до 90 руб.

Прогноз по всем затратам рассчитан в соответствии нормативам установленным Приказом региональной энергетической комиссии № 6/2013 –нп «О внесении изменений в приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31 августа 2012 г. № 2/2012 –нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае (при отсутствии приборов учёта)»;

Перспектива роста тарифа обосновывается прогнозом индексов-дефляторов до 2030 г. в %,  (утвержденным Приказом  министерства регионального развития РФ  от 23 августа 2010 г. № 378  «Об утверждении методических указаний по расчёту предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»).

## 4.2. Целевые показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки

Обоснование перспективных показателей прогноза спроса на коммунальные ресурсы: электроэнергия, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение представлены в разделе 5 «Целевые индикаторы и показатели для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» Обосновывающих материалов (генплан).

## 4.3. Целевые показатели потребления населением МО Псебайское городское поселение каждого вида коммунального ресурса

Динамика изменения удельных расходов каждого вида ресурса в расчете на 1 кв. м,  на 1 чел

Таблица № 4.3.1

| Индикаторы | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2028 | 2029-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Система электроснабжения |
| Удельное электропотребление | кВт. ч/чел. в мес. | 180,83 | 180,83 | 180,83 | 180,83 | 180,83 | 180,83 | 180,83 | 180,83 | 180,83 |
| II. Система теплоснабжения |
| Удельное теплопотребление услуги отопления | Гкал/кв. м в год | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| Удельное теплопотребление услуги ГВС | Гкал /чел. в год | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| III. Система водоснабжения |
| Удельное водопотребление | м3/чел. | 2,529 | 2,646 | 2,738 | 3,042 | 3,346 | 3,954 | 5,171 | 5,779 | 5,779 |
|  | в мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Система водоотведения |
| Удельное водоотведение | м3/чел. | 1,256 | 2,210 | 2,738 | 3,042 | 3,346 | 3,954 | 5,171 | 5,779 | 5,779 |
|  | в мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Система газоснабжения |
| Удельное газоснабжение | м3/чел. | - | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 225 | 225 | 225 |
|  | в мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. Услуга захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов |
| Удельный объем захоронения (утилизации) ТБО | м3/чел. | - | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
|  | в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Рост удельного водопотребления и водоотведения происходит по причине ввода новых водопроводов и соответственно подключения к ним индивидуальных жилых домов, которые обеспечивались ранее уличными колонками, при этом расход воды на человека увеличился в связи с установкой дополнительных санитарно-технических приборов ( умывальники, души, ванны, унитазы). При вводе в эксплуатацию новых канализационных коллекторов увеличивается удельный объём водоотведения подключаемых абонентов (против пользующихся выгребными ямами, септиками и т. д.).

В рассматриваемых периодах удельный расход газа увеличивается в связи с газификацией участков индивидуальной застройки и, соответственно, установкой дополнительного газопотребляющего оборудования (отопительные котлы, водонагревательные колонки).

## 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие Псебайского городского поселения возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов.

Программа инвестиционных проектов Псебайского городского поселения представлена:

- инвестиционными проектами в электроснабжении (в части муниципального оборудования);

- инвестиционными проектами в теплоснабжении;

- инвестиционными проектами в водоснабжении;

- инвестиционными проектами в водоотведении;

- инвестиционными проектами для предоставления услуги по захоронению (утилизации) ТБО.

Свод инвестиционных проектов

Таблица № 5.1

|  | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 - 2023 | 2024-2028 | 2029-2032 | ИТОГО | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Объем финансовых потребностей по реализации программы по теплоснабжению. | тыс. руб. | 3935,2 | 12958,1 | 7306,8 | 7403,2 | 2864,5 | 73711,4 | 10241,0 | 0,0 | 118420,2 | Обосновывающие материалы, том 1, книга 1.5. - Сводная таблица мероприятий предусмотренных схемой теплоснаб. по строительству и реконстр. тепловых сетей. |
| 1.1. Реконструкция и модернизация существующих источников теплоснабжения | тыс. руб. | 2757,2 | 4489,0 | 3316,7 | 3280,7 | 2575,6 | 12219,4 | 0,0 | 0,0 | 28638,7 |  |
| 1.2.Строительство проектируемых источников теплоснабжения | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 1398,1 | 1471,8 | 0,0 | 5151,3 | 9262,5 | 0,0 | 17283,7 |  |
| 1.3.Реконструкция и модернизация существующих тепловых сетей | тыс. руб. | 1178,0 | 8469,2 | 2413,5 | 2344,4 | 288,9 | 55946,8 | 0,0 | 0,0 | 70640,6 |  |
| 1.4.Строительство проектируемых тепловых сетей | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 178,5 | 306,3 | 0,0 | 393,9 | 978,5 | 0,0 | 1857,2 |  |
| 2.Объем финансовых потребностей по реализации программы по водоснабжению | тыс. руб. | 6420,0 | 11690,0 | 20460,0 | 27350,0 | 35860,0 | 181690,0 | 208920,0 | 200720,0 | 693110,0 | Обосновывающие материалы, том 2 - Капитальные затраты по проектам системы водоснабж. |
| 2.1.Реконструкция и модернизация существующих водозаборов и сетей водоснабжения | тыс. руб. | 3870,0 | 6630,0 | 11780,0 | 15390,0 | 22230,0 | 94280,0 | 68200,0 | 65520,0 | 287900,0 |  |
| 2.2. Строительство сетей водоснабжения и водозабора | тыс. руб. | 2550,0 | 5060,0 | 8680,0 | 11960,0 | 13630,0 | 87410,0 | 140720,0 | 135200,0 | 405210,0 |  |
| 3.Объем финансовых потребностей по реализации программы по водоотведению | тыс. руб. | 9300,0 | 18430,0 | 31600,0 | 43570,0 | 49660,0 | 396850,0 | 282960,0 | 282960,0 | 1115330,0 | Обосновывающие материалы, том 3 - Капитальные затраты по проектам системы водоотв. |
| 3.1.Реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений, сетей водоотведения. | тыс. руб. | 2210,0 | 4390,0 | 7520,0 | 10370,0 | 11820,0 | 173900,0 | 5630,0 | 5630,0 | 221470,0 |  |
| 3.2. Строительство сетей водоотведения | тыс. руб. | 7090,0 | 14040,0 | 24080,0 | 33200,0 | 37840,0 | 222950,0 | 277330,0 | 277330,0 | 893860,0 |  |
| 4.Объем финансовых потребностей по реализации программы по электроснабжению | тыс. руб. | 13143,8 | 18932,2 | 13557,0 | 15781,6 | 21085,0 | 50768,6 | 54099,8 | 38393,0 | 225761,1 | Обосновывающие материалы, том 4 - Таблица укрупненных показателей стоимости строит., реконстр. и модернизации электросетевого комплекса. |
| 4.1.Реконструкция и модернизация существующих сетей по электроснаб. | тыс. руб. | 9929,4 | 15717,8 | 9697,8 | 12567,1 | 17225,8 | 38965,9 | 41242,0 | 29639,7 | 174985,5 |  |
| 4.2.Строительство воздушных, кабельных линий, КТП | тыс. руб. | 3214,5 | 3214,5 | 3859,2 | 3214,5 | 3859,2 | 11802,7 | 12857,8 | 8753,3 | 50775,7 |  |
| 5.Объем финансовых потребностей по реализации программы по газоснабжению | тыс. руб. | 25826,6 | 25826,6 | 25826,6 | 25826,6 | 25826,6 | 25826,6 | 0,0 | 0,0 | 154959,5 | Обосновывающие материалы, том 5. - Программа инвестиционных проектов обеспечивающих достижения целевых показателей. |
| 5.1.Реконструкция и модернизация сетей и ПРГ | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.2. Строительство ПРГ и сетей | тыс. руб. | 25826,6 | 25826,6 | 25826,6 | 25826,6 | 25826,6 | 25826,6 | 0,0 | 0,0 | 154959,5 |  |
| 6.Объем финансовых потребностей по реализации программыпо утилизации и сбора ТБО | тыс. руб. | 1479,9 | 2468,4 | 1400,5 | 1116,5 | 1183,2 | 7772,7 | 8586,8 | 0,0 | 24008,0 | Обосновывающие материалы том 6. -Объем финансирования |
| 6.1. Приобретение специальной техники, контейнеров, бункеров, приобретение инсениратора. | тыс. руб. | 336,7 | 2468,4 | 897,4 | 847,4 | 276,5 | 2687,9 | 7650,6 | 0,0 | 15165,0 |  |
| 6.2. Обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО, строительство ПЗП | тыс. руб. | 1143,2 | 0,0 | 269,0 | 269,0 | 672,6 | 1681,5 | 0,0 | 0,0 | 4035,4 |  |
| 6.3.Отраслевые объекты районного значения, | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 234,1 | 0,0 | 234,1 | 3403,4 | 936,2 | 0,0 | 4807,7 |  |
| Свод инвестиционных проектов | тыс. руб. | 60105,5 | 90305,4 | 100150,9 | 121047,9 | 136479,2 | 736619,3 | 564807,6 | 522073,0 | 2331588,8 |  |
| Реконструкция и модернизация | тыс. руб. | 19944,6 | 39695,9 | 34728,1 | 43952,3 | 54140,3 | 375312,1 | 115072,0 | 100789,7 | 783634,9 |  |
| Строительство | тыс. руб. | 40160,9 | 50609,4 | 65188,8 | 77095,6 | 82104,9 | 357903,9 | 448799,4 | 421283,3 | 1543146,3 |  |
| Отраслевые объекты районного значения,обслуживающие Псебайское ГП | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 234,1 | 0,0 | 234,1 | 3403,4 | 936,2 | 0,0 | 4807,7 |  |

В соответствии с планом мероприятий по развитию системы теплоснабжения городского поселения, повышается  энергоэффективность использования ресурсов, в связи с  обновлением состава тепломеханического оборудования котельных,  снижаются удельные расходы топлива, потери в тепловых сетях и удельные расходы тепловой энергии на производство тепловой энергии.

Это приводит к экономии ресурсов (топливо, электроэнергия, вода), в также меняет тепловой баланс в сторону увеличения процента полезного отпуска тепловой энергии потребителям (при снижении потерь в тепловых сетях при замене труб на трубы с улучшенной изоляцией).

Мероприятия, предусмотренные ПКР на  2014г., обеспечат снижение затрат на выработку 1 Гкал. тепловой энергии (в ценах 2013г.)  на  18,17руб./Гкал,  при этом программой предусмотрено :

-снижение удельного расхода топлива на 0,5% (до 180 кг.у.т./Гкал против 180,9 кг.у.т. , принятого в тарифе, в соответствии с данными режимной наладки существующего  котельного парка), что снижает стоимость 1 Гкал на 7,47руб./Гкал ;

-снижение удельного расхода электрической энергии на выработку 1Гкал предусмотрено программой на 2014г. – 1,78%  (от принятого в тарифе норматива -45,5кВтчас/Гкал), что снижает стоимость 1 Гкал тепловой энергии на 4,18 руб/Гкал;

-снижение потерь тепловой энергии на 2,03% от расчетных нормативных потерь, принятых в тарифе, что снижает стоимость 1Гкал. тепловой энергии на 9,4руб/Гкал.

Снижение затрат на выработку 1 Гкал. тепловой энергии на 2032г. в ценах 2030г. составит 1014,8руб./Гкал , при этом программой предусмотрено:

-снижение удельного расхода топлива на 13,66% (до 156,37 кг.у.т./Гкал против 180,9 кг.у.т. , принятого в тарифе, в соответствии с данными режимной наладки существующего  котельного парка), что снижает стоимость 1 Гкал на 236,4руб./Гкал;

-снижение удельного расхода электрической энергии на выработку 1Гкал предусмотрено программой на 48,72% , что снижает стоимость 1 Гкал тепловой энергии на 212,88руб/Гкал;

-снижение потерь тепловой энергии на 55,94% от расчетных нормативных потерь, принятых в тарифе, что снижает стоимость 1Гкал. тепловой энергии на 565,52руб/Гкал.

Экономический эффект от перечисленных мероприятий приведен в таблице № 5.2 (для 2032г. затраты приведены в ценах 2030г., индексация произведена в соответствии с прогнозными индексами Минэкономразвития до 2030г.) и составляет 5,6% от необходимых  для реализации ПКР затрат.

Экономическая эффективность от реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Таблица № 5.2

| Показатели | Ед. изм. | ожидаемое 2013г. (в тарифе) | ожидаемое 2014г. (в ценах 2013г.) | план 2032г. (в ценах 2030г.-по прогнозу инфляции) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |
| Снижение удельного расхода топлива | Кг.у.т./Гкал | 180,9 | 180 | 156,37 |
| Экономия от снижения удельного расхода топлива | тыс. руб. м |  | 23,34 | 180,85 |
| Снижение себестоимости тепловой энергии в связи со снижением удельного расхода топлива | руб./Гкал |  | 4,57 | 236,4 |
| Изменение удельного расхода э/энергии при производстве тепла | кВт.час./Гкал | 45 | 44,7 | 23,35 |
| Экономия от снижения уд. расхода э/энергии | Тыс.руб |  | 21,35 | 162,85 |
| Снижение себестоимости тепловой энергии в связи со снижением удельного расхода э/энергии | руб./Гкал |  | 4,18 | 212,88 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/год | 17832 | 17470 | 7857 |
| Снижение потерь тепловой энергии | % |  | 2,03 | 55,94 |
| Экономия от уменьшения потерь тепла | тыс. руб. |  | 48,02 | 432,62 |
| Снижение себестоимости тепловой энергии в связи со снижением потерь | Руб/Гкал |  | 9,4 | 565,52 |
| Итого экономия от реализации ПКР при предоставлении услуг по теплоснабжению | тыс. руб |  | 92,81 | 776,32 |
| Снижение стоимости 1 Гкал в случае выполнения мероприятий программы. | Руб/Гкал |  | 18,17 | 1014,8 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Подано воды в сеть | Тыс.м3 | 364 |  | 1502 |
| объем потерь | тыс. м3 | 175 |  | 210 |
| Уровень потерь | % | 51% |  | 14% |
| Экономия в расчете на 1м3 реализованной воды | Руб./м3 |  |  | 73,52 |
| Экономия от уменьшения потерь воды | тыс. руб |  |  | 54051,93 |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |
| Получено энергии от поставщика | Тыс.кВт.ч. | 41264 |  | 62814 |
| объем потерь | тыс.кВт.ч. | 5288 |  | 6880 |
| Уровень потерь | % | 13% |  | 11% |
| Экономия в расчете на 1кВт.ч. реализованной электроэнергии | Руб./кВт |  |  | 0,14 |
| экономия от снижения потерь электроэнергии | тыс.руб. |  |  | 3710,79 |
| Всего экономия при реализации ПКР | тыс. руб |  |  | 58539,04 |

## 6.  Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

1. Объем финансовых потребностей для финансирования инвестиционных проектов представлен в разделе 12 «Финансовые потребности для реализации программы» Обосновывающих материалов. Объемы финансовых потребностей представлены в ценах 2013 г. с учётом прогноза  индексов – дефляторов и инфляции до 2030 г. в %,  (утверждённого Приказом  министерства регионального развития РФ  от 23 августа 2010 г. № 378  «Об утверждении методических указаний по расчёту предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»).

2. Источниками инвестиций должны являться собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за подключение (присоединение), дополнительная эмиссия акций, бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов (в том числе по договорам концессии).

Источниками финансирования для системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, захоронения (утилизации) ТБО в городском поселении в настоящее время могут являться:

- денежные средства бюджетов разных уровней;

- заемные денежные средства кредитных организаций;

- привлеченные средства инвесторов;

- прочие источники финансирования.

Реализация проектов будет осуществляться:

- действующими организациями, предоставляющими коммунальные ресурсы;

- путем проведения конкурсов для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организаций или индивидуальных предпринимателей по договорам коммерческой концессии).

В Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры не рассмотрены источники финансирования модернизации и развития систем электроснабжения и газоснабжения в части немуниципальной собственности оборудования и сетей т.к.:

- модернизация, реконструкция сетей и оборудования систем электроснабжения, находящихся в собственности предприятий осуществляется в рамках Инвестиционных программ данных организаций;

- развитие систем электроснабжения осуществляется в рамках «Программы перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края до 2016 г.»;

- развитие газификации осуществляется на основании федеральных программ газификации и долгосрочной краевой целевой программы «Газификация Краснодарского края (2012 - 2016 годы)», утвержденной Постановлением Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 мая 2011 г. № 437.

3. Динамика изменения уровня тарифов на коммунальные услуги на весь период действия Программы представлена в таблицах по тексту ПКР.

## 7.  Управление программой

1. Ответственным за реализацию программы является Глава администрации Псебайского городского поселения.

2. План-график работ по реализации программы, включая сроки разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса, принятия решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе на концессию и т.д., утверждается дополнительно после принятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

3. Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией Псебайского городского поселения, Собранием депутатов Псебайского городского поселения.

4. Представление отчетности по выполнению Программы производится до 1 марта года следующего после отчетного.

5. Корректировка Программы осуществляется после рассмотрения отчетности до 1 мая года следующего после отчетного.